# Text boxes

ООО «Курс»

с. Шахово ул. Победы, I

ИНН 5714005892
КПП 571401001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение водопровода

- Технические условия выдаются гражданам по заявлению с просьбой на
подключение к водопроводу частного домовладения.

- Место врезки водопровода согласовать с обслуживающей организацией (ООО
«Курс»).

- Работы по подключению частного водопровода к сельским сетям водопровода
выполняется только предприятием ООО «Курс».

- Глубина траншеи, от места врезки до ввода в дом, должна быть не менее 1м,80см.

- На месте ввода в дом установить (через фундамент или под фундаментом) гильзу
диаметром 40-50мм. Места прохода труб под дорогой установить футляры из
металлической тру$ы диаметром 40-50мм.

6» Наружный водопровод выполнить из пластмассовых труб, толщина стенки не менее
3,0мм. диаметром не более 25мм. Внутри помещения водопровод выполнить трубами
диаметром 15мм.

- На месте врезки в существующую сеть водопровода, требуется устройство
кирпичного или бетонного колодца согласно СНиП.

- В колодец установить запорную арматуру.

- По окончанию выполнения монтажных работ водопровод сдать ООО «Курс» по
Акту подключения объекта к сети водопровода.

- За содержание колодца, запорной арматуры, водопровода в исправном состоянии
отвечает владелец.

- Засыпку водопровода производить мягким грунтом без наличия твердых предметов
(камни, палки и т.д.), при представителе ООО «Курс».

- По окончанию работ получить технические условия для установки водомера
холодной воды.

Технические условия выданы гражданину (ке)

Проживающему (ей) по адресу:

Технические условия выданы

«    »       	201 г.

Технические условия получены

«    »	201 г.

Согласовано

с администрацией Шаховского
сельского поселения