Согласовано:                                                                  Приложение 1

Глава Кромского района                                           к Приказу Департамента строительства,

__________________И. Н. Митин                 топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и

дорожного хозяйства Орловской области от

«      » ____________ 2017 года № ________

Схема теплоснабжения

городского поселения Кромы

Кромского района Орловской области

на период до 2032 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление……………………………………………………………..….…………2

Введение ……………………………………………………………………………...3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Кромы…………………………………………………….……………………………4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………...10

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………….17

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………17

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…..20

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………………....21

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение……………………………………………………………………...22

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации………………………………………………………………………….23

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

Тепловой энергии…………………………………………………………...……….26

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………............28

Обосновывающие материалы…..……………………………….……..………...28

Введение

Настоящая схема подготовлена администрацией Кромского района Орловской области.

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго и Госстроя России.

 Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006

 Генеральный план городского поселения Кромы Кромского муниципального района Орловской области.

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения городского поселения на период до 2031 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2031 года.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

городского поселения Кромы.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

В зону действия системы теплоснабжения котельной №1 «Школа» входят здания:
-Кромской средней школы; 
-Кромской начальной школы;
- ЦДО;

- Орелфармация;

- Отряд МЧС;
- учебный корпус ПУ-19;
-столовая ПУ-19;
-общежитие ПУ- 19;
-пер. Козина д.17; д.17 «а»; д.19.
-ул. Карла Маркса д. 40 «а»; 42.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 11276,86 |
| 2022 | кв. м. | 8000 |
| 2027 | кв. м. | 6000 |
| 2032 | кв. м. | 6000 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №4 «Гостиница»» входят здания:
- ул. К.Маркса, д. 3;

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 500 |
| 2022 | кв. м. | 500 |
| 2027 | кв. м. | 500 |
| 2032 | кв. м. | 500 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №8 «ЦРБ»  входят здания:
- Кромская ЦРБ;

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 11782 |
| 2022 | кв. м. | 11782 |
| 2027 | кв. м. | 11782 |
| 2032 | кв. м. | 11782 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №9 «РДК» входят здания:
-РДК; 
-Центральная библиотека;
-детский сад №1;
-ясли детского сада №1;
-ул. Советская 27
- пер. Пушкарский(общежитие муз. шк.),д.1,гараж РДК.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 8896 |
| 2022 | кв. м. | 7000 |
| 2027 | кв. м. | 7000 |
| 2032 | кв. м. | 7000 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №10 «Вспомогательная школа» входят: 
- ул. Карла Маркса 41 «Вспомогательная школа»;
- пер. Куренцова д.3.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 9356 |
| 2022 | кв. м. | 9356 |
| 2027 | кв. м. | 9356 |
| 2032 | кв. м. | 9356 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №12 «СХТ» входят здания:
- ул. Карла Маркса д.92.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 502,2 |
| 2022 | кв. м. | 502,2 |
| 2027 | кв. м. | 502,2 |
| 2032 | кв. м. | 502,2 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №20 «Швейная фабрика» входят здания:
- пер. Сидельникова, 20.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 544,8 |
| 2022 | кв. м. | 500 |
| 2027 | кв. м. | 500 |
| 2032 | кв. м. | 500 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №18 «БОК» входят здания:
- ул. Карла Маркса «БОК»

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 1600 |
| 2022 | кв. м. | 1600 |
| 2027 | кв. м. | 1600 |
| 2032 | кв. м. | 1600 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №2 «Детский сад № 2» входят здания:
- детский сад №2;

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 800 |
| 2022 | кв. м. | 800 |
| 2027 | кв. м. | 800 |
| 2032 | кв. м. | 800 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной №19 «Детский сад № 3» входят здания:
- детский сад №3.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 1972,6 |
| 2022 | кв. м. | 1972,6 |
| 2027 | кв. м. | 1972,6 |
| 2032 | кв. м. | 1972,6 |

В зону действия системы теплоснабжения котельной «ЦДО» входят здания:
- здание «ЦДО»

- административное здание.

Площадь отапливаемых фондов

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | кв. м. | 1600 |
| 2022 | кв. м. | 1600 |
| 2027 | кв. м. | 1600 |
| 2032 | кв. м. | 1600 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Котельная №1 «Школа» 
                              Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 4400 |
| 2022 | Гкал/в год | 3800 |
| 2027 | Гкал/в год | 3100 |
| 2032 | Гкал/в год | 3100 |

Котельная №4 «Гостиница»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 120 |
| 2022 | Гкал/в год | 110 |
| 2027 | Гкал/в год | 110 |
| 2032 | Гкал/в год | 110 |

Котельная №8 «ЦРБ»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 1700 |
| 2022 | Гкал/в год | 1700 |
| 2027 | Гкал/в год | 1700 |
| 2032 | Гкал/в год | 1700 |

Котельная №9 «РДК»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 950 |
| 2022 | Гкал/в год | 800 |
| 2027 | Гкал/в год | 800 |
| 2032 | Гкал/в год | 800 |

Котельная №10 «Вспомогательная школа»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 1650 |
| 2022 | Гкал/в год | 1650 |
| 2027 | Гкал/в год | 1650 |
| 2032 | Гкал/в год | 1650 |

Котельная №12 «СХТ»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 131 |
| 2022 | Гкал/в год | 131 |
| 2027 | Гкал/в год | 131 |
| 2032 | Гкал/в год | 131 |

Котельная №18 «БОК»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 550 |
| 2022 | Гкал/в год | 550 |
| 2027 | Гкал/в год | 550 |
| 2032 | Гкал/в год | 550 |

Котельная №2 «Детский сад №2»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 202 |
| 2022 | Гкал/в год | 202 |
| 2027 | Гкал/в год | 202 |
| 2032 | Гкал/в год | 202 |

Котельная №19 «Детский сад №3»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 292 |
| 2022 | Гкал/в год | 292 |
| 2027 | Гкал/в год | 292 |
| 2032 | Гкал/в год | 292 |

Котельная №20 «Швейная фабрика»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 137 |
| 2022 | Гкал/в год | 130 |
| 2027 | Гкал/в год | 130 |
| 2032 | Гкал/в год | 130 |

Котельная «ЦДО»

Объем потребления тепловой энергии

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Гкал/в год | 770 |
| 2022 | Гкал/в год | 770 |
| 2027 | Гкал/в год | 770 |
| 2032 | Гкал/в год | 770 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

На территории пгт. Кромы не имеется производственных зон отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения.

В перспективе не планируется расположение на территории пгт. Кромы производственных зон отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически  неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения:

для котельной №1 «Школа» - 300 м;

для котельной №9 «РДК» - 300 м;

для котельной №10 «Вспомогательная школа» - 250 м;

другие котельные на территории пгт. Кромы не являются источниками централизованного теплоснабжения и не предназначены для отопления только тех зданий, которые к ним подключены в настоящее время.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В зону действия системы теплоснабжения котельной №1 «Школа» входят здания:
-Кромской средней школы; 
-Кромской начальной школы;
- ЦДО;

- Орелфармация;

- Отряд МЧС;
- учебный корпус ПУ-19;
-столовая ПУ-19;
-общежитие ПУ- 19;
-пер. Козина д.17; д.17 «а»; д.19.
-ул. Карла Маркса д. 40 «а»; 42.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №4 «Гостиница» входят здания:
- ул. К.Маркса, д. 3;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №8 «ЦРБ»  входят здания:
- Кромская ЦРБ;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №9 «РДК» входят здания:
-РДК; 
-Центральная библиотека;
-детский сад №1;
-ясли детского сада №1;
-ул. Советская 27
- пер. Пушкарский(общежитие муз. шк.),д.1,гараж РДК.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №10 «Вспомогательная школа» входят: 
- ул. Карла Маркса 41 «Вспомогательная школа»;
- пер. Куренцова д.3.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №12 «СХТ» входят здания:
- ул. Карла Маркса д.92.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №20 «Швейная фабрика» входят здания:
- пер. Сидельникова, 20.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №18 «БОК» входят здания:
- ул. Карла Маркса «БОК»

В зону действия системы теплоснабжения котельной №2 «Детский сад № 2» входят здания:
- детский сад №2;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №19 «Детский сад № 3» входят здания:
- детский сад №3.

В зону действия системы теплоснабжения котельной «ЦДО» входят здания:
- здание «ЦДО»

- административное здание.

В перспективе расширение зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии не планируется.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зону действия системы теплоснабжения котельной №4 «Гостиница»» входят здания:
- ул. К.Маркса, д. 3;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №12 «СХТ» входят здания:
- ул. Карла Маркса д.92.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №20 «Швейная фабрика» входят здания:
- пер. Сидельникова, 20.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №18 «БОК» входят здания:
- ул. Карла Маркса «БОК»

В зону действия системы теплоснабжения котельной №2 «Детский сад № 2» входят здания:
- детский сад №2;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №19 «Детский сад № 3» входят здания:
- детский сад №3.

Кроме того, на территории пгт. Кромы большая часть жилого фонда отапливается от индивидуальных квартирных источников теплоснабжения, административные здания и помещения отапливаются от топочных, расположенных в этих зданиях.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Котельная №1
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 4506 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 4424,06 Гкал, 
Нормативы потребления тепловой энергии:0,26 Гкал/кв.м.
Случаи применения индивидуальных квартирных источников теплоснабжения: имеются.

Котельная №4 «Гостиница»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 158 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 132,7 Гкал, 132,7 Гкал.

Котельная №8 «ЦРБ»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 1699,9 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 1409,1 Гкал, 1664,7 Гкал.

Котельная №9 «РДК»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:1006,6 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 951,5 Гкал, 951,5 Гкал.

Котельная №10 «Вспомогательная школа»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:1526 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 1458,6 Гкал, 1625,9 Гкал
Нормативы потребления тепловой энергии: 0,26 Гкал/кв.м
Случаи применения индивидуальных квартирных источников теплоснабжения: имеются.

Котельная №12 «СХТ»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:137 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:133,2 Гкал
Нормативы потребления тепловой энергии:0,26 Гкал/кв. м
Случаи применения индивидуальных квартирных источников теплоснабжения: отсутствуют.

Котельная №20 «Швейная фабрика»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 137 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 146,2 Гкал
Нормативы потребления тепловой энергии: 0,26 Гкал/кв.м
Случаи применения индивидуальных квартирных источников теплоснабжения: имеются.

Котельная №18 «БОК»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:490 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 390 Гкал

Котельная №2 «Детский сад №2»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 123 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:103 Гкал

Котельная №19 «Детский сад №3»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 267 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:208 Гкал.

Котельная «ЦДО»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 226 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 194 Гкал.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельные ООО «ТеплоМир» оборудованы химводоочисткой (натрий – катионирование), на котельных производиться реагентная обработка воды. В качестве исходной воды используется вода с артезианских скважин. Вода, идущая на подпитку водогрейных котлов обрабатывается на Na+- катионитовых фильтрах. В качестве катионита используется сульфоуголь. Для восстановления рабочей способности сульфоугля применяется 8-10% раствор поваренной соли. Во время работы фильтров происходит постепенный износ сульфоугля, который составляет 5-10% от исходного объема. Для приготовления воды системы горячего водоснабжения используется автоматический дозатор АДК-07, который предназначен для реагентной обработки воды в закрытых и открытых системах тепло- и водоснабжения в целях защиты трубопроводов тепловых сетей от накипи и коррозии. В качестве реагента применяется ингибитор ИОМС-1. Он связывает в объеме ионы Ca, Mg, Fe, не допуская их выпадения в виде накипи.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Кромы не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

В целях повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения планируется строительство ТКУ  взамен  котельной № 8 « ЦРБ». Предполагаемый срок строительства 217-2018 год.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной №9 «РДК». Предполагаемый срок проведения работ  2022 год.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Перевооружение:

котельная № 9 « РДК» (замена 2 котлов,  замена ШРП). Предполагаемый срок проведения работ  2017-2018 год.

котельная № 10 «Школа интернат» (замена 3 котлов). Предполагаемый срок проведения работ  2018-2020 год.

котельная № 1 «Школа» (замена 2 котлов, замена 2 насосов). Предполагаемый срок проведения работ  2019-2022 год.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не имеется.

В связи со строительство ТКУ предполагается вывод из эксплуатации котельной № 8 «ЦРБ».

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не имеется.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Системы теплоснабжения каждого источника теплоснабжения  автономны.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения каждого источника теплоснабжения  автономны, в связи с чем, разработка графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть не требуется.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Увеличение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Все тепловое оборудование котельных работает на газовом топливе в связи с чем, ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

4.11. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Все тепловое оборудование котельных работает на газовом топливе.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Кромы не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, строительство новых тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Прирост тепловой нагрузки не планируется, в связи с чем, строительство новых тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Существующее котельное оборудование не способно обеспечить теплом потребителей других систем теплоснабжения, а также котельные не находятся в радиусе эффективного теплоснабжения, в связи с чем, строительство новых тепловых сетей не планируется.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы при ликвидации котельных

Существующая схема теплоснабжения обеспечивает наиболее эффективное функционирование систем теплоснабжения, в связи с чем,            строительство новых тепловых сетей не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Котельная №1 «Школа» - реконструкция т/сетей.

1) пер. Козина, ул.К.Маркса-92,40А. Предполагаемый срок проведения работ  2017-2018 год.

2) начальная школа. Предполагаемый срок проведения работ  2022-2024 год.

3) средняя школа. Предполагаемый срок проведения работ  2024-2026 год.
       Котельная №10 « Школа-интернат» - реконструкция сетей горячего водоснабжения:
1) пер. Куренцова д.3. Предполагаемый срок проведения работ  2027-2030 год.

5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

котельная №1 «Школа»
вид топлива – газ 190 м3/ч

котельная №4 «Гостиница»
вид топлива – газ 6 м3/ч

котельная №8 «ЦРБ»
вид топлива – газ 95 м3/ч

котельная №9 «РДК» 
вид топлива – газ 55 м3/ч

котельная №10 «Вспомогательная школа»
вид топлива – газ 65 м3/ч

котельная №12 «СХТ»
вид топлива – газ 5 м3/ч

котельная №20 «Швейная фабрика»
вид топлива – газ 8 м3/ч

котельная №18 «БОК»
вид топлива – газ 15 м3/ч

котельная №2 «Детский сад № 2»
вид топлива – газ 8 м3/ч

котельная №19 «Детский сад №3»
вид топлива – газ 12 м3/ч

котельная «ЦДО»
вид топлива – газ 12 м3/ч

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

2017-2022 гг.

Строительство ТКУ взамен существующей котельной № 8 «ЦРБ» – 19,4 млн. рублей. (средства бюджета Орловской области);

Замена теплового оборудования котельной № 9 «РДК» - 1,5 млн. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района);

Замена ШРП котельной № 9 «РДК» - 100 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации);

Замена котла котельной № 10 «Школа-интернат» - 700 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района)

2022-2027 гг.

Реконструкция котельной № 9 «РДК» (строительство пристройки) – 100 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации);

Замена котлов (2 шт) котельной № 10 «Школа-интернат» – 1,5 млн. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района).

2027-2032 гг.

Замена котлов (2 шт) котельной № 1 «Школа» – 2 млн. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района).

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

2017-2022 гг.

Реконструкция теплотрассы котельной № 1 «Школа» - 500 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района);

Замена насосов котельной № 1 «Школа» - 250 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации);

Реконструкция теплотрассы котельной № 9 «РДК» - 400 тыс. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района).

2022-2027 гг.

Реконструкция теплотрассы котельной № 1 «Школа» - 1 млн. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района).

2027-2032 гг.

Реконструкция теплотрассы котельной № 10 ««Школа-интернат» - 1 млн. рублей (средства теплоснабжающей организации и бюджета Кромского района).

Раздел 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии с пунктом 28 статьи 2  Федерального закона 190 
«О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества

определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей

организации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

1. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

2. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

2.1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2.2. Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

2.3. Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне совей деятельности;

2.4. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ТеплоМир»  отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

2. ООО «ТеплоМир» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию пгт. Кромы ООО «ТеплоМир».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии.

котельная №1 «Школа»

| Технико-экономический показатель | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,7 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 |
| тепловая мощность | Гкал/ч | 1,94 |

котельная № 4 «Гостиница»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,09 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,085 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,085 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |

котельная №8 «ЦРБ»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,9 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,04 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,8 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 |

котельная №9 «РДК»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,82 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,51 |

котельная №10 «Вспомогательная школа»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,35 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,85 |

котельная №12 «СХТ»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,07 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,059 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,06 |

котельная №20 «Швейная фабрика»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,07 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,055 |

котельная №18 «БОК»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,25 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,24 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,235 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,14 |

котельная №2 «Детский сад № 2»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,078 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,06 |

котельная №19 «Детский сад № 3»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,18 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,147 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,13 |

котельная «ЦДО»

| Технико-экономический показатель | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,24 |
| располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,20 |
| потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,117 |
| присоединенная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,07 |

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.

Обосновывающие материалы

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжении

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории поселка находятся 11 котельных. 
Из них 7 находятся на обслуживании в теплоснабжающей организации ООО «ТеплоМир»:
- котельная №1 «Школа» источник централизованного теплоснабжения.

- котельная № 4 «Гостиница» источник индивидуального теплоснабжения
- котельная №8 «ЦРБ» источник централизованного теплоснабжения.
- котельная №9 «РДК» источник централизованного теплоснабжения.
- котельная №10 «Вспомогательная школа» источник централизованного теплоснабжения
- котельная №12 «Карла Маркса 92» источник индивидуального теплоснабжения.
- котельная №20 «пер. Сидельникова» источник индивидуального теплоснабжения.

- котельная №18 «БОК» источник индивидуального теплоснабжения и находится в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Кромцентр»
- котельная №2 «Детский сад №2» источник индивидуального теплоснабжения  и находится в оперативном управлении «Детский сад №2»
- котельная №19 «Детский сад №3» источник индивидуального теплоснабжения  и находится в оперативном управлении «Детский сад №3»

- котельная «ЦДО» источник индивидуального теплоснабжения  и находится в оперативном управлении «ЦДО»

1.2. Источники тепловой энергии

котельная №1 «Школа»
оборудование: котлы- ТВГ-1,5-1шт.,КВС-1,2-1 шт.,КВС-0,5 -4 шт., насосы К 150-125-В15-2 шт, К 20/30- 2 шт.
параметры установленной тепловой мощности:4,7 Гкал/ч
параметры присоединенной тепловой мощности: 2,0 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,06 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто: 1,94 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования:1972 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчетный, прибор учета
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 2,7 Гкал/ч

котельная № 4 «Гостиница»
оборудование: котлы-1шт (ХОПЕР-100),насос wilo – 1 шт.
параметры установленной тепловой мощности:0,09 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности:  0,085 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды: 0 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,085 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,08 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2014 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет

Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто – 0,005 Гкал/ч

котельная №8 «ЦРБ»
оборудование: котлы- КП-0,6 - 2шт, КВС-0,5-3шт, насос сет. К80/50/100-1 шт., насос LOWARO FHE 65-160/92 – 1 шт., насос ГВС: К20/30 – 1шт., подп. К20/30 – 2 шт.
параметры установленной тепловой мощности:2,9 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности:2,8 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,04 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто: 2,8 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,8 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 1970 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет, прибор учета
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 2,0 Гкал/ч

котельная №9 «РДК»
оборудование: котлы – КВС- 0,5 – 2шт., насос сет. DAB NKP-50-160/153 - 2шт, подп.К8/18-1шт.
параметры установленной тепловой мощности: 0.9 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности: 0,9 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды: 0,02 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,82 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,51 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 1987 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет, прибор учета 
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,4 Гкал/ч

котельная №10 «Вспомогательная школа»
оборудование: котлы -КВС-0,5 -3 шт., насос сет. DAB NKP-50-160/153 -1шт., К80/50/100 – 1 шт., ГВС-2шт wilo, под. К20/30-1 шт.
параметры установленной тепловой мощности:1,35 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности: 1,30 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,02 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто: 1,20 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,85 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования1984 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет, прибор учета
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,35 Гкал/ч

котельная №12 «СХТ»
оборудование: котлы-1шт (ИШМА-80),насос wilo 40/10 – 1 шт.
параметры установленной тепловой мощности:0,08 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности:0,07 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,001 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,059 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,06 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2009 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет

котельная №20 «Швейная фабрика»
оборудование: котлы ИШМА-100А-1шт., насос wilo -1шт.
параметры установленной тепловой мощности: 0,080 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности: 0,080 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,002 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто: 0,07Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,055Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2009 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет

котельная №18 «БОК»
оборудование: котлы - Десна г. Брянск -1 шт., насос К20/30-1 шт., насос DAB-32/140 – 1шт.
параметры установленной тепловой мощности: 0,25 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности: 0,24 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды: 0,005 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,235 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,14 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2000 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчетный
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,1Гкал/ч

котельная №2 «Детский сад № 2»

оборудование: котлы –BAXI-0,47-2 шт., насос wilo-4 шт. 
параметры установленной тепловой мощности:0,08 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности:0,08 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,003 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,078 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,06 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2012 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет,
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,02 Гкал/ч

котельная №19 «Детский сад № 3»
оборудование: котлы ИШМА-100-2шт,насос К8/18-2шт,ДАВ ВРН 120/340-1 шт.
параметры установленной тепловой мощности:0,18 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности: 0,15 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,003 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто: 0,147 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,13 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2000 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет.
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,04 Гкал/ч

котельная «ЦДО»

оборудование: котлы – ХОПЕР-100-3 шт., насос DAB-2 шт., wilo-1 шт.
параметры установленной тепловой мощности:0,24 Гкал/ч
параметры располагаемой тепловой мощности:0,20 Гкал/ч
потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:0,003 Гкал/ч
параметры тепловой мощности нетто:0,117 Гкал/ч
присоединенная тепловая мощность: 0,07 Гкал/ч
срок ввода в эксплуатацию оборудования 2012 г.
способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети: расчет,
Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто - 0,2 Гкал/ч

1.3. Тепловые сети и сооружения на них

Котельная №1 «Школа»

Параметры тепловых сетей:
Тип изоляции: мин.вата, пенополиуретан, битум - перлитовая
Тип прокладки: подземная и надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2 раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (8%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии - 4 теплосчетчика

Котельная № 4 «Гостиница»

Тепловые сети – отсутствуют

Котельная №8 «ЦРБ»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата, термофлекс
Тип прокладки: подземная и надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (9%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии - 1 теплосчетчик.

Котельная №9 «РДК»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата, битум перлитовая, термофлекс
Тип прокладки: подземная и надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (8%).

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии – 4 теплосчетчика.

Котельная №10 «Вспомогательная школа»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата, битум перлитовая
Тип прокладки: подземная и надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (8%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии – 1 теплосчетчик

Котельная №12 «СХТ»

Параметры тепловых сетей – топочная пристроена к зданию

Котельная №20 «Швейная фабрика»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата
Тип прокладки: надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (5%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии – нет

Котельная №18 «БОК»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата, керамзит
Тип прокладки: подземная 
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (6%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии - нет

Котельная №2 «Детский сад № 2»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата
Тип прокладки: подземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2 раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (6%).

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии - 1 теплосчетчик

Котельная №19 «Детский сад № 3»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: мин.вата
Тип прокладки: подземная и надземная
Тип компенсирующих устройств: П-образная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2 раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (10%).

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии – нет

Котельная «ЦДО»

Параметры тепловых сетей
Тип изоляции: пенополиуретан
Тип прокладки: подземная 
Тип компенсирующих устройств: сильфонные – 2 шт.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов: пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 2 раза- гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: расчет (7%)

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии - 1 теплосчетчика

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

В зону действия системы теплоснабжения котельной №1 «Школа» входят здания:
-Кромской средней школы; 
-Кромской начальной школы;
- ЦДО;

- Орелфармация;

- Отряд МЧС;
- учебный корпус ПУ-19;
-столовая ПУ-19;
-общежитие ПУ- 19;
-пер. Козина д.17; д.17 «а»; д.19.
-ул. Карла Маркса д. 40 «а»; 42.
В зону действия системы теплоснабжения котельной №4 «Гостиница»» входят здания:
- ул. К.Маркса, д. 3;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №8 «ЦРБ»  входят здания:
- Кромская ЦРБ;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №9 «РДК» входят здания:
-РДК; 
-Центральная библиотека;
-детский сад №1;
-ясли детского сада №1;
-ул. Советская 27
- пер. Пушкарский(общежитие муз. шк.),д.1,гараж РДК.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №10 «Вспомогательная школа» входят: 
- ул. Карла Маркса 41 «Вспомогательная школа»;
- пер. Куренцова д.3.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №12 «СХТ» входят здания:
- ул. Карла Маркса д.92.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №20 «Швейная фабрика» входят здания:
- пер. Сидельникова, 20.

В зону действия системы теплоснабжения котельной №18 «БОК» входят здания:
- ул. Карла Маркса «БОК»

В зону действия системы теплоснабжения котельной №2 «Детский сад № 2» входят здания:
- детский сад №2;

В зону действия системы теплоснабжения котельной №19 «Детский сад № 3» входят здания:
- детский сад №3.

В зону действия системы теплоснабжения котельной «ЦДО» входят здания:
- здание «ЦДО»

- административное здание.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Объем потребления тепловой энергии в настоящее время

| Наименование источника теплоснабжения | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Школа» | Гкал/год | 4400 |
| Котельная №4 «Гостиница» | Гкал/год | 120 |
| Котельная №8 «ЦРБ» | Гкал/год | 1700 |
| Котельная №9 «РДК» | Гкал/год | 950 |
| Котельная №10 «Вспомогательная школа» | Гкал/год | 1650 |
| Котельная №12 «СХТ» | Гкал/год | 131 |
| Котельная №18 «БОК» | Гкал/год | 550 |
| Котельная №2 «Детский сад №2» | Гкал/год | 202 |
| Котельная №19 «Детский сад №3» | Гкал/год | 292 |
| Котельная №20 «Швейная фабрика» | Гкал/год | 137 |
| Котельная «ЦДО» | Гкал/год | 700 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Котельная №1
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 4506 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 4424,06 Гкал.

Котельная №4 «Гостиница»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 158 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 132,7 Гкал, 132,7 Гкал.
Котельная №8 «ЦРБ»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 1699,9 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 1409,1 Гкал, 1664,7 Гкал.

Котельная №9 «РДК»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:1006,6 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 951,5 Гкал, 951,5 Гкал.

Котельная №10 «Вспомогательная школа»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:1526 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 1458,6 Гкал, 1625,9 Гкал

Котельная №12 «СХТ»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:137 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:133,2 Гкал

Котельная №20 «Швейная фабрика»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 137 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 146,2 Гкал

Котельная №18 «БОК»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:490 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 390 Гкал

Котельная №2 «Детский сад №2»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 123 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:103 Гкал

Котельная №19 «Детский сад №3»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 267 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом:208 Гкал

Котельная «ЦДО»
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 226 Гкал
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом: 194 Гкал

1.7. Баланс теплоносителя

Котельная №1 «Школа»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя -5 м3/ч
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах-4,0 м3/ч

Котельная №8 «ЦРБ»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5 м3/ч
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах-4,0 м3/ч

Котельная №9 «РДК»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя 4 м3/ч
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 3,0 м3/ч

Котельная №10 «Вспомогательная школа»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя 4 м3/ч
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах-3,0 м3/ч

Котельная №2 «Детский сад № 2»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-0,2 м3/ч
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах - 0,1 м3/ч

Котельная №19 «Детский сад № 3»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя 0,2 м3/час
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 0,1 м3/час

Котельная «ЦДО»
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя 0,2 м3/час
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 0,1 м3/час

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

котельная №1 «Школа»
вид топлива – газ 190 м3/ч

котельная №4 «Гостиница»
вид топлива – газ 6 м3/ч

котельная №8 «ЦРБ»
вид топлива – газ 95 м3/ч

котельная №9 «РДК» 
вид топлива – газ 55 м3/ч
котельная №10 «Вспомогательная школа»
вид топлива – газ 65 м3/ч

котельная №12 «СХТ»
вид топлива – газ 5 м3/ч

котельная №20 «Швейная фабрика»
вид топлива – газ 8 м3/ч

котельная №18 «БОК»
вид топлива – газ 15 м3/ч

котельная №2 «Детский сад № 2»
вид топлива – газ 8 м3/ч

котельная №19 «Детский сад №3»
вид топлива – газ 12 м3/ч

котельная «ЦДО»
вид топлива – газ 12 м3/ч

1.9. Оценка надежности теплоснабжения

# Рассчитаны в соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.

Показатели надежности системы теплоснабжения:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100% - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно - Кр = 0,2.

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(10)

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, (12)

где

, - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

12. Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из

показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более

показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем теплоснабжения: Кэ-1; Кв-1; Кт-0,5; Ки-0,5 -  малонадежная

Оценка надежности тепловых сетей: 0,5 - малонадежная

Вывод система надежности системы теплоснабжения городского поселения Кромы - малонадежная

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории городского поселения Кромы имеется одна теплоснабжающая организация ООО «ТеплоМир». Технико-экономические показатели за 2016 год приведены в таблице:

| № п.п. | Показатель | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выпуска продукции | тыс. рублей | 9639,1 |
| 2 | Выручка от продажи товаров, продукции, оказания услуг (за минусом НДС) | тыс. рублей | 19129,3 |
| 3 | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. рублей | 18919 |
| 4 | Прибыль от продаж | тыс. рублей | 190 |
| 5 | Численность персонала | чел. | 33 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата | тыс. рублей | 13,3 |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию

| год, на который рассчитан показатель | ед. изм. | величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 2009 | рублей | 1038,2 |
| 2010 | рублей | 1194,7 |
| 2011 | рублей | 1372,2 |
| 2012 | рублей | 1372,2 |
| 2013-2014 | рублей | 1712,11 |
| 2014-2015 | рублей | 1795,90 |
| 2015-2016 | рублей | 1938,25 |
| 2016-2017 | рублей | 2015,68 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Устаревшее оборудование;

-  Низкая энергоэффективность;

-  Не эффективные гидравлические режимы;

-  Высокая степень износа сетей.

С целью повышения качества теплоснабжения необходимо  выполнить:

Котельная №1 «Школа» - реконструкция т/сетей.

1) пер. Козина, ул.К.Маркса-92,40А.

2) начальная школа.

3) средняя школа. 
       Котельная №10 « Школа-интернат» - реконструкция сетей горячего водоснабжения:
1) пер. Куренцова д.3.

Строительство ТКУ  взамен  котельной № 8 « ЦРБ».

Реконструкция котельной №9 «РДК».

Перевооружение:

котельная № 9 « РДК» (замена 2 котлов,  замена ШРП).

котельная № 10 «Школа интернат» (замена 3 котлов).

котельная № 1 «Школа» (замена 2 котлов, замена 2 насосов.